## Slide 1
技术介绍
BVM-120型方底阀口制袋机
青岛利国兴精密机械有限公司

## Slide 2
传统包装袋（线缝Sewn Type）
传统包装袋采用缝制工艺，劳动强度大，生产效率低
人工灌装，工作环境恶劣，容易造成职业病，
人工装车，劳动强度大，炮灰严重，污染环境
水泥包装形象脏乱差，水泥品质不能得到提升。
传统包装袋图片
人工灌装水泥
人工装车
水泥形象脏乱差

## Slide 3
方底阀口包装袋
方底阀口袋袋型美观，带有自封阀口，纳米微孔，既满足水泥灌装透气要求，也不漏灰
机器自动进袋灌装水泥，灌装时也不漏灰，车间环境干净
自动输送装车
方底阀口袋能有效抱回水泥28天强度，保证建筑工程不会因水泥强度降低而危及质量
方底阀口袋图片
自动灌装水泥
自动装车
保护水泥强度

## Slide 4
拉丝机:Tape Line
把颗粒拉成丝
圆织机:Loom
把丝织成筒状PP Tubular fabric或者ground fabric
涂膜机:Lamination
在筒状面料上两面涂膜（对方底阀口袋生产非常关键）
印刷机:Printing Machine
在涂膜上印刷
方底阀口制袋机
Block Bottom er
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第六阶段
方底阀口包装袋全流程示意图

## Slide 5
BVM-120型方底阀口制袋机成型工艺
设备名称：方底阀口制袋机
英文关键词：Square Bottom Valve Bag Making Machine、Block Bottom Valve Bag Making Machine 、Block Bottomer
成型工艺：热风(Hot Air)
图4：热风头(Hot Air Gun)
风机（Air Blower 、Fan）把空气吹进加热芯（Heat Core）装置内，空气加热后从图4热风头模嘴处吹到面料上的涂膜层(Lamination)
加热最高温度可达到750度

## Slide 6
筒状布卷放送
Tubular Fabric Roll Unwind
切断成为袋片
Cutting into P by P
袋底打开
Bottom End Open
贴阀口
Valve Patch
贴底贴
Bottom Patch Cover
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第六阶段
方底阀口包装袋生产示意图
第五阶段
袋底闭合
Bottom End Close
筒布放送
PP Tubular fabric或者 PP ground Fabric unwind
阀口放送
Valve Patch Unwind
底贴放送
Cover Patch Unwind

## Slide 7: 方底阀口包装袋示意图
  方底阀口袋: Block Bottom Valve Bag 、Bottom Bag 、Valve Bag
加工原材料：涂膜筒布布卷（Laminated PP Tubular Fabric）、阀口平状涂膜布卷(Laminated Flat Valve Patch Fabric)、底贴平状涂膜布卷（Laminated Bottom Patch Fabric）
  阀口类型：Valve Mouth Type
  左侧：常规阀口Regular Valve
  右侧:口袋阀或者外阀口Pocket Valve 、Longger Valve

## Slide 8: 包装袋示意图

## Slide 9
延迟符
01
配电柜
02
布卷放送
03
打孔&切断
04
袋底打开
05
阀口成型
06
袋底闭合
07
贴底贴
08
成品袋
09
成品袋收集

## Slide 10
主要参数
速度：最高120条/分钟
根据袋子规格、速度、面料情况、操作工熟练程度，正常在90-115条/分钟，24小时10-15万条。
成品袋规格
正常：袋长450-910mm 袋宽：350-600mm 底宽：80-160mm
小规格：袋长380-720mm 袋宽：250-600mm 底宽：80-110mm
用电量
总装机：120kw。实际：85KW
1个操作工+4个后续收袋工
用人
废品率
合同签3%，实际在1.5%以内。
袋型
方底阀口袋和敞口袋
设备尺寸
15x9x2.3m
集装箱使用
2x40HQ+1X20GP
安装调试
自开始安装大约10天可以试机
其他
冷却水Cooling water和压缩空气 Compressor air 分切机Slitter

## Slide 11
视频播放
接下来请大家观赏BVM-120型方底阀口制袋机在用户的使用视频

## Slide 12
部位介绍
双工位放送是基本配置，可以在另一布卷工作时，提前把预备布卷放置在另一工位，换卷效率提高。
针密度：64针/cm3
双工位不停机上卷Double Loading Station
微孔打孔功能（Nano Perforation）

## Slide 13
部位介绍
真空吸开
Vacuum Pump
伺服Servo Driven
针密度：64针/cm3
切断&转向Cutting&Gripper Convey
吸盘打开Sucker Open

## Slide 14
部位介绍
袋底四角成为三角形状
针密度：64针/cm3
仰角撑开
Spreader
阀口成型

## Slide 15
部位介绍
袋底闭合
Bag End Close
贴底贴
Bottom Patch Cover

## Slide 16
青岛利国兴
奥地利史太林格
温州华造
竞争对手

## Slide 17
谢谢
青岛利国兴精密机械有限公司
销售部：彭占强18266627772